Светодиодный светильник DVO-03-3200-001-N разработан для внутреннего освещения общественных, административных зданий и сооружений. Предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг» , а также для монтажа накладным способом. Корпус светильника изготовлен из листовой стали с порошковой окраской. Рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола с тиснением типа «Призма»

Технические характеристики

| Световой поток, Лм | 3200 |
| --- | --- |
| Тип кривой силы света | Д |
| Характеристики питающей сети | 170-264В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Габаритные размеры, мм | 595х595х40 мм |
| Степень защиты светильника от воз-действия окружающей среды | IP20 |
| Индекс цветопередачи Ra не менее | 80 |
| Ресурс светодиодного модуля (при работе 12 час в сутки), лет не менее | 10 |
| Температура окружающей среды, °C | от 0 до +40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |

Светодиодный светильник DVO-03-4800-001-N

разработан для внутреннего освещения общественных, административных зданий и сооружений. Предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг» , а также для монтажа накладным способом. Корпус светильника изготовлен из листовой стали с порошковой окраской. Рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола с тиснением типа «Призма»

Технические характеристики

| Световой поток, Лм | 4800 |
| --- | --- |
| Тип кривой силы света | Д |
| Характеристики питающей сети | 170-264В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 53 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Габаритные размеры, мм | 595х595х40 мм |
| Степень защиты светильника от воз-действия окружающей среды | IP20 |
| Индекс цветопередачи Ra не менее | 80 |
| Ресурс светодиодного модуля (при работе 12 час в сутки), лет не менее | 10 |
| Температура окружающей среды, °C | от 0 до +40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |

Светодиодный светильник DVO-03-6400-001-N

разработан для внутреннего освещения общественных, административных зданий и сооружений. Предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг» , а также для монтажа накладным способом. Корпус светильника изготовлен из листовой стали с порошковой окраской. Рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола с тиснением типа «Призма»

Технические характеристики

| Световой поток, Лм | 6400 |
| --- | --- |
| Тип кривой силы света | Д |
| Характеристики питающей сети | 170-264В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 70 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Габаритные размеры, мм | 595х595х40 мм |
| Степень защиты светильника от воз-действия окружающей среды | IP20 |
| Индекс цветопередачи Ra не менее | 80 |
| Ресурс светодиодного модуля (при работе 12 час в сутки), лет не менее | 10 |
| Температура окружающей среды, °C | от 0 до +40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |

Светодиодный светильник DPO-03-3200-001-N

разработан для внутреннего освещения общественных, административных зданий и сооружений. Предназначен для монтажа накладным способом. Корпус светильника изготовлен из листовой стали с порошковой окраской. Рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола с тиснением типа «Призма»

Технические характеристики

| Световой поток, Лм | 3200 |
| --- | --- |
| Тип кривой силы света | Д |
| Характеристики питающей сети | 170-264В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Габаритные размеры, мм | 1200х200х40 мм |
| Степень защиты светильника от воз-действия окружающей среды | IP20 |
| Индекс цветопередачи Ra не менее | 80 |
| Ресурс светодиодного модуля (при работе 12 час в сутки), лет не менее | 10 |
| Температура окружающей среды, °C | от 0 до +40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |

Светодиодный светильник DPO-03-4800-001-N

разработан для внутреннего освещения общественных, административных зданий и сооружений. Предназначен для монтажа накладным способом. Корпус светильника изготовлен из листовой стали с порошковой окраской. Рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола с тиснением типа «Призма.

Технические характеристики

| Световой поток, Лм | 4800 |
| --- | --- |
| Тип кривой силы света | Д |
| Характеристики питающей сети | 170-264В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 53 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Габаритные размеры, мм | 1200х200х40 мм |
| Степень защиты светильника от воз-действия окружающей среды | IP20 |
| Индекс цветопередачи Ra не менее | 80 |
| Ресурс светодиодного модуля (при работе 12 час в сутки), лет не менее | 10 |
| Температура окружающей среды, °C | от 0 до +40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |

Светодиодный светильник DPO-03-4800-001-N

разработан для внутреннего освещения общественных, административных зданий и сооружений. Предназначен для монтажа накладным способом. Корпус светильника изготовлен из листовой стали с порошковой окраской. Рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола с тиснением типа «Призма.

Технические характеристики

| Световой поток, Лм | 4800 |
| --- | --- |
| Тип кривой силы света | Д |
| Характеристики питающей сети | 170-264В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 53 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Габаритные размеры, мм | 1200х200х40 мм |
| Степень защиты светильника от воз-действия окружающей среды | IP20 |
| Индекс цветопередачи Ra не менее | 80 |
| Ресурс светодиодного модуля (при работе 12 час в сутки), лет не менее | 10 |
| Температура окружающей среды, °C | от 0 до +40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |